| Характеристика |  |
| --- | --- |
| Площадь застройки | 1 550,00 м2 |
| Площадь земельного участка | 2 665,95 м2 |
| Общая площадь здания | 10 407,30 м2 |
| Общий строительный объем здания | 48 515,93 м3 |
| Количество Машино-мест в закрытом паркинге | 32 |

Административное здание имеет 1 подземный этаж и 7 надземных этажей, с различной высотой помещений на этажах.

- Подземный этаж (автостоянка): высота этажа (от пола до пола) – 3.9 м;

- 1 и 2 этаж (административный центр): высота этажа (от пола до пола) – 5.1 м;

- 3-5 этажи (офисный центр): высота этажа (от пола до пола) – 3.9 м;

- 6 этаж (офисный центр): высота помещений (от пола до подвесного потолка) – 3.25 м; высота помещений под эксплуатируемой террасой ресторана (от пола до подвесного потолка) – 3.0 м;

- 7 этаж (ресторан): высота этажа (от пола до верха перекрытия) – 4.8 м; высота террасы под навесом (от пола до низа перекрытия) – 4.55 м.

Вертикальная взаимосвязь этажей обеспечивается двумя лестничными клетками, лифтовым узлом, состоящим из 3-лифтов, а также для связи 1-го и 2-го этажа запроектирован эскалатор, а для загрузки (выгрузки) продуктов (отходов) ресторана предусмотрено два подъемника.

Конструктивная схема – каркасная, колонная, с ядрами жесткости, являющимися лестничными и лифтовыми блоками. Все несущие элементы выполнены из монолитного железобетона.

Фундаменты - свайные, с монолитными ростверками.

Сваи – железобетонные сплошные, по серии 1.011.1-10, сечением 300x300 мм, длиной 14 м. Класс бетона свай - В25. Способ погружения свай – вдавливание.

Ростверк - монолитный железобетонный, толщиной 900-1350 мм, выполняется из бетона класса В25.

Конструкция наружных стен подземной части (до отм. 0.000) - монолитные железобетонные, толщиной 300 мм, выполнены из бетона В25, W6 и стальной стержневой арматуры марки А400.

В качестве гидроизоляции конструкций, соприкасающихся с грунтом, применяется обмазка битумом за два раза.

Перекрытия - монолитное железобетонное, толщиной 250 мм, выполнено из бетона класса В25.

Колонны и пилоны подземной и надземной частей – монолитные железобетонные, сечением 500х500 мм, 600х600 мм, 400х1000 мм, 400х900 мм, выполнены из бетона класса В30.

Лестничные марши и площадки - монолитные железобетонные, выполнены из бетона класса В25.

Несущие стены – монолитные железобетонные, толщиной 250 мм, выполнены из бетона класса В30.

Внутренние ненесущие стены подземной части – толщиной 250 мм, выполнены из полнотелого рядового кирпича.

Наружные стены многослойные. Внутренний самонесущий слой наружной стены -  кирпичная кладка, толщиной 380 мм, из керамического полнотелого кирпича.

В здании применено несколько систем для отделки фасадов:

1. Эффективные стены: негорючий утеплитель из минераловатных плит, толщиной 100 мм, с отделкой защитно-декоративным штукатурным слоем и силиконовой краской.

2. Навесной вентилируемый фасад: негорючий утеплитель из минераловатных плит, толщиной 100 мм, с отделкой композитным материалом.

3. Навесной вентилируемый фасад: негорючий утеплитель из минераловатных плит, толщиной 100 мм, с отделкой штампованными композитными панелями.

Внутренние ненесущие стены надземной части – толщиной 250 мм, выполнены из полнотелого рядового кирпича по ГОСТ 530-2012 марки *** на цементно-песчаном растворе марки ***.

Перегородки толщиной 100 мм выполнены из ГКЛ на металлическом каркасе по серии 1.031.9-2.07, марки С112.

Светопрозрачные фасадные системы: стоечно-ригельная система из алюминиевых профилей. В качестве заполнения применены двухкамерные стеклопакеты, с повышенными требованиями по теплоизоляции.

Крыша – плоская, с внутренним водостоком. По периметру кровли устраивается ограждение высотой